# Technische Daten Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro (386 kW)

Angebot in Deutschland: September 2009

| Modell | Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro |
| --- | --- |
| Motor / Elektrik |  |  |  |  |
| Motorbauart | Zehnzylinder V-90°-Ottomotor mit Trockensumpfschmierung, Benzindirekteinspritzung, Vierventiltechnik, DOHC-Zylinderkopf, Saugrohr mit Ladungsbewegungsklappen |
| Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder | Kontinuierliche Ein- und Auslassnockenwellenverstellung / 4 |
| Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 5204 / 84,5 x 92,8 / 12,5 |
| Max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 386 (525) / 8.000 |
| Max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 530 / 6.500 |
| Motormanagement / Gemischaufbereitung | Vollelektronisches Motormanagement Bosch MED 9.1 Master-Slave-Konzept, E-Gas, sequentielle Benzindirekteinspritzung, adaptive Lambdaregelung, adaptive Klopfregelung, Komfort- und Schnellstartsystem, Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung |
| Abgasreinigungssystem | Zwei Metallvorkatalysatoren, zwei Metallhauptkatalysatoren; vier beheizte Lambdasonden; Sekundärluftsystem |
| Emissionsklasse | EU 4 |
| Generator in A / Batterie in A/Ah | 190 / 520 / 110 |
| Antrieb / Kraftübertragung |  |  |  |  |
| Antriebsart | Allradantrieb, elektronische Differentialsperre EDS, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, |
| Kupplung | Zweischeibenkupplung Durchmesser 215mm |
| Getriebebauart | 6-Gang-Handschaltgetriebe | Sequentielles Schaltgetriebe R tronic |
| Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang | 4,373 / 2,709 | 4,373 / 2,709 |
| Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang | 1,925 / 1,502 | 1,925 / 1,502 |
| Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6. Gang / | 1,239 / 1,035 | 1,239 / 1,035 |
| R-Gang / Achsübersetzung | 3,713 / 3,077 | 3,713 / 3,077 |
| Fahrwerk / Lenkung / Bremse |  |  |  |  |
| Bauart Vorderachse | Doppelquerlenkerachse |
| Bauart Hinterachse | Doppelquerlenkerachse |
| Bauart Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102) | Hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung / 17,3 / 11,8 |
| Bauart Bremssystem | elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit integriertem ABS |
| Räder / Reifen | vorn: 8,5Jx19 / 235/35ZR19; hinten: 11Jx19 / 295/30ZR19 |
| Fahrleistung / Verbrauch / Akustik |  |  |  |  |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 313 | 313 |
| Beschleunigung 0-100 / 0-200 km/h in s | 4,1 / 12,7 | 4,1 / 12,4 |
| Kraftstoffart | Super Plus ROZ 98 |
| Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert, l/100 km | 22,7/ 10,4 / 14,9 | 20,9 / 9,9 / 13,9 |
| CO2-Massenemission, g/km | 543 / 249 / 356 | 500 / 237 / 332 |
| Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A) | 98 / 75 | 98 / 74 |
| Wartung / Garantie Deutschland |  |  |  |  |
| Ölwechsel / Inspektion | Nach Serviceintervallanzeige bis 30.000 (max 2 Jahre) |
| Garantie Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung | 2 Jahre ohne km-Begrenzung/ 3 Jahre / 12 Jahre |
| Versicherungseinstufung in Deutschland: HK/VK/TK | 17 / 31 / 29 |
| Gewichte / Belastbarkeit |  |  |  |  |
| Leergewicht (ohne Fahrer) in kg / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1720 / 2020 | 1725 / 2025 |
| Zul. Achslast vorn/hinten in kg | 970 / 1160 | 970 / 1160 |
| Zul. Anhängelast ungebremst in kg | - |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 8% / 12% Steigung in kg | - / - |
| Zul. Dachlast in kg / Zul. Stützlast in kg | - / - |
| Füllmengen |  |  |  |  |
| Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l | 24 |
| Motorölinhalt (inkl. Filter) in l | 12 |
| Tankinhalt in l | 80 |
| Karosserie / Abmessungen |  |  |  |  |
| Art der Karosserie | Audi Space Frame ASF |
| Anzahl Türen / Sitzplätze | 2 Türen / zwei Sitzplätze |
| Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm | 0,370 / 1,99 |
| Länge / Breite o. Spiegel / Höhe, leer, mm | 4434 / 1904 / 1244 |
| Radstand / Spurweite vorn / hinten, leer, mm | 2650 / 1638 / 1595 |
| Höhe Ladekante, leer, mm | - |
| Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V210) vorn | 100 |