## Technische Daten Audi RS 5 Coupé

Angebot in Deutschland - Stand: Februar 2010

| Modell | Audi RS 5 Coupé |
| --- | --- |
| Motor / Elektrik |  |
| Motorbauart | V-8-Zylinder Ottomotor, Vierventiltechnik, DOHC |
| Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder | Kontinuierliche Nockenwellenverstellung auf Ein- und Auslassseite, hydraulischer Ventilspielausgleich mit Rollenschlepphebeln, 4 Ventile |
| Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 4163 / 84,5 x 92,8 / 12,3 |
| max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 331 (450) / 8250 |
| max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 430 / 4000 – 6000 |
| Motormanagement / Gemischaufbereitung | Vollelektronisches Motormanagement mit E-Gas, Bosch MED 17.1; Benzindirekteinspritzung, bedarfsgeregelte Kraftstoffhoch- und –Niederdruckregelung, stetige Lambdaregelung, Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung, zylinderselektive Adaptive Klopfregelung |
| Abgasreinigungssystem | Zwei motornahe Keramikkatalysatoren; adaptive Lambdaregelung mit je zwei Lambdasonden (Führungssonde und Regelsonde) |
| Emissionsklasse | EU 5 |
| Generator in A / Batterie in A/Ah | 190 / 450 / 95 |
| Antrieb / Kraftübertragung |  |
| Antriebsart | Permanenter Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Kronenrad-Mittendifferenzial und radselektiver Momentensteuerung, elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP |
| Kupplung | Zwei elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplungen im Ölbad |
| Getriebebauart | 7-Gang S tronic mit elektrohydraulischer Betätigung |
| Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang | 3,692 / 2,238 |
| Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang | 1,559 / 1,175 |
| Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6. Gang | 0,915 / 0,745 |
| Getriebeübersetzung im 7. Gang | 0,617 |
| Rückwärtsgang / Achsübersetzung | 2,944 / 4,375 |
| Fahrwerk / Lenkung / Bremse |  |
| Bauart Vorderachse | Fünflenker-Vorderachse, Querlenker oben und unten, Rohr-Stabilisator |
| Bauart Hinterachse | Einzelradaufhängung, Trapezlenker-Hinterachse mit elastisch gelagertem Achsträger, Stabilisator |
| Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102) | Wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung (servotronic) / 16,3 / 11,6 |
| Bauart Bremssystem | 18“ Hochleistungsbremsanlage, Diagonal-Zweikreis mit ABS/EBV und ESP mit Bremsassistent; Tandem-Bremskraftverstärker; Bremsscheiben vorn und hinten innenbelüftet |
| Räder / Reifen | Aluminium-Gussräder 9J x 19 / 265/35 R 19: |
| Fahrleistung / Verbrauch / Akustik |  |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 (abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h, s | 4,6 |
| Kraftstoffart | SuperPlus schwefelfrei, 98 ROZ |
| Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert l/100 km | 14,9 / 8,5 / 10,8 |
| CO2-Emission innerorts / außerorts / kombiniert g/km | 347 / 198 / 252 |
| Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A) | 78 / 73 |
| Wartung / Garantie Inland |  |
| LonglLife Service | Nach Service-Anzeige, abhängig von Einsatzbedingungen (maximal 2 Jahre) 1) |
| Garantie Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung | 2 Jahre ohne km-Begrenzung / 3 Jahre / 12 Jahre |
| Versicherungseinstufung in Deutschland: HK/VK/TK | 19 / N28 / N30 |
| Gewichte / Belastbarkeit |  |
| Leergewicht (ohne Fahrer)/ zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1725 / 2225 |
| Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1180 / 1145 |
| Zulässige Dachlast in kg | 75 |
| Füllmengen |  |
| Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in Liter | 12,2 |
| Motorölinhalt (inkl. Filter) in Liter | 11,4 (Wechselmenge 9,7) |
| Tankinhalt in Liter | 64 |
| Karosserie / Abmessungen 2) |  |
| Art der Karosserie | selbsttragend, verzinkt, Stahl, Verformungszonen vorn und hinten |
| Anzahl Türen / Sitzplätze | 2 Türen mit zusätzlichem Flankenschutz / vier Sitzplätze |
| Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm | 0,33 / 2,18 |
| Länge (L103) / Breite o. Spieg. (W103) / Höhe (H100-M), mm | 4649 / 1860 / 1366 |
| Radst. (L101) / Spurw. vorn/hinten (W101-1 / W102-2), mm | 2751 / 1586 / 1582 |
| Höhe Ladekante in mm (H196) | 663 |
| Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V211) (V214) | 455 |

- abhängig von Fahrweise und Einsatzbedingungen

- Angabe der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht