# Technische Daten Audi R8 4.2 FSI quattro

Angebot in Deutschland - Stand: Dezember 2006

| Modell | Audi R8 4.2 FSI quattro |
| --- | --- |
| Motor / Elektrik |  |  |  |  |
| Motorbauart | Achtzylinder V-90°-Ottomotor mit Trockensumpfschmierung, Benzindirekteinspritzung, Vierventiltechnik, DOHC-Zylinderkopf, Saugrohr mit Ladungsbewegungsklappen |
| Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder | Kontinuierliche Ein- und Auslassnockenwellenverstellung / 4 |
| Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 4163 / 84,5 x 92,8 / 12,5 |
| Max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 309 (420) / 7.800 |
| Max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 430 / 4.500 – 6.000 |
| Motormanagement / Gemischaufbereitung | Vollelektronisches Motormanagement Bosch MED 9.1 Master-Slave-Konzept, E-Gas, sequentielle Benzindirekteinspritzung, adaptive Lambdaregelung, adaptive Klopfregelung, Komfort- und Schnellstartsystem, Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung |
| Abgasreinigungssystem | Zwei Metallvorkatalysatoren, zwei Metallhauptkatalysatoren; vier beheizte Lambdasonden; Sekundärluftsystem |
| Emissionsklasse | EU4 |
| Generator in A / Batterie in A/Ah | 190 / 520/110 |
| Antrieb / Kraftübertragung |  |  |  |  |
| Antriebsart | Permanenter Allradantrieb quattro, elektronische Differentialsperre EDS, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, |
| Kupplung | Zweischeibenkupplung (Durchmesser 215 mm) |
| Getriebebauart | 6-Gang-Handschaltgetriebe | Sequentielles Schaltgetriebe R-tronic |
| Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang | 4,373 / 2,709 | 4,373 / 2,709 |
| Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang | 1,878 / 1,411 | 1,878 / 1,411 |
| Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6. Gang / | 1,126 / 0,928 | 1,126 / 0,928 |
| R-Gang / Achsübersetzung | 3,713 / 3,462 | 3,713 / 3,462 |
| Fahrwerk / Lenkung / Bremse |  |  |  |  |
| Bauart Vorderachse | Doppelquerlenkerachse |
| Bauart Hinterachse | Doppelquerlenkerachse |
| Bauart Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102) | Hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung / 17,3 / 11,8 |
| Bauart Bremssystem | elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit integriertem ABS |
| Bremsscheiben | Vorne und hinten innenbelüftet und gelocht; vo. 365 x 34 mm; hi. 356 x 32 mm |
| Räder / Reifen | Vorne: 8,5Jx18 / 235/40 R18 ; hinten: 10,5 Jx18 / 285/35 R18 |
| Fahrleistung / Verbrauch / Akustik |  |  |  |  |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 301 | 301 |
| Beschleunigung 0-100 / 0-200 km/h in s | 4,6 / 14,9 | 4,6 / 14,9 |
| Kraftstoffart | Super Plus ROZ 98 |
| Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert, l/100 km | 22,1/ 10,2 / 14,6 | 20,4 / 9,6 / 13,6 |
| CO2-Massenemission, g/km | 528 / 244 / 349 | 487 / 230 / 325 |
| Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A) | 99 / 75 | 99 / 74 |
| Wartung / Garantie Deutschland |  |  |  |  |
| Ölwechsel / Inspektion | Nach Serviceintervallanzeige bis 30.000 (max. 2 Jahre) |
| Garantie Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung | 2 Jahre ohne km-Begrenzung/ 3 Jahre/ 12 Jahre |
| Versicherungseinstufung in Deutschland: HK/VK/TK | 17 / 29 / 29 |
| Gewichte / Belastbarkeit |  |  |  |  |
| Leergewicht (ohne Fahrer) in kg / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1560 / 1860 | 1565 / 1865 |
| Zul. Achslast vorn/hinten in kg | 890 / 1050 | 890 / 1055 |
| Zul. Anhängelast ungebremst in kg | - |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 8% / 12% Steigung in kg | - | - |
| Zul. Dachlast in kg / Zul. Stützlast in kg | - |
| Füllmengen |  |  |  |  |
| Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l | 23 |
| Motorölinhalt (inkl. Filter) in l | 14,2 |
| Tankinhalt in l | 75 (optional: 90) |
| Karosserie / Abmessungen |  |  |  |  |
| Art der Karosserie | Aluminiumkarosserie (ASF), Heckdeckel und Kotflügel aus Kunststoff |
| Anzahl Türen / Sitzplätze | 2 Türen / zwei Sitzplätze |
| Luftwiderstandsbeiwert cW / Stirnfläche A in qm | 0,34 / 1,99 |
| Länge / Breite o. Spiegel / Höhe, leer, mm | 4431 / 1904 / 1252 |
| Radstand / Spurweite vorn/hinten, mm | 2650 / 1632 / 1593 |
| Höhe Ladekante, leer, mm | -- |
| Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V210) | 100 / 90 |